«ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, БОЛЬШЕВИСТСКОЙ, ДЗЕРЖИНСКОГО, МАТРОСОВА, В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЕРДСК, УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, ДОМ 53» 1-ПМТ Заказчик: Пивоваров М.С. председатель совета МКД

Директор 					    			И.В. Носаков

Кадастровый инженер		   				И.В. Носаков

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Оглавление

ТЕКТОВАЯ ЧАСТЬ	4

1 Общие положения	5

1.1 Введение	5

1.2 Цель разработки проекта:	5

1.3 Используемые исходные материалы:	5

1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования	6

1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности	6

1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания	6

1.7 Сервитуты и иные обременения	7

2 Формирование земельных участков проектируемого объекта	7

2.1 Параметры проектируемых земельных участков и публичных сервитутов:	7

2.2 Формирование красных линий и публичных сервитутов	7

2.3 Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков и публичных сервитутов	9

2.4 Правовой статус объектов межевания.	12

2.5 Основные показатели по проекту межевания	12

2.6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки	12

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………………...13

Приложение…………………………………………………………………………………...….....15

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор | И.В. Носаков |  |
| 2 | Кадастровый инженер | И.В. Носаков |  |

Проект межевания территории на объекты: «проект межевания территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Большевистской, Дзержинского, Матросова, в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ул. Большевистская, дом 53» состоит из текстовой и графической частей:

Графические приложения

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж проекта межевания территории | 1:1000 | 1 |

# ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

# Общие положения

## Введение

Проект межевания территории на объекты: «проект межевания территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Большевистской, Дзержинского, Матросова, в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ул. Большевистская, дом 53» был выполнен на основании:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями вступ. в силу с 13.08.2019г.) от 29.12.2004 г. №190-ФЗ

-Решение Совета депутатов города Бердска от 17.09.2020 № 399 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Бердска»;

-Задание на проектирование объекта: «проект межевания территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Большевистской, Дзержинского, Матросова, в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ул. Большевистская, дом 53» утвержденное заказчиком Пивоваровым М.С. председателем совета МКД от 08.09.2020 г.

-Федеральный закон №221-ФЗ от 27.07.2007 «О кадастровой деятельности»

-Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости»

-Кадастровый план территории № 54/исх/19-418476 от 02.07.2019г.

-Постановление Администрации города Бердска №2227 от 07.09.2020г.

Картографический материал получен в МКУ «Управление капитального строительства» города Бердска 20 декабря 2019 года.

## Цель разработки проекта:

1. Установление правового регулирования земельных участков.

2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков.

3. Определение и установление границ сервитутов.

4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по вновь формируемым земельным участкам проектируемых объектов.

## Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в едином государственном кадастре недвижимости.

## Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установления система  геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК НСО, зона 4. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения кадастровых работ для установления границ земельных участков на местности.

## Рекомендации по порядку установления границ на местности

# Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а именно Земельного кодекса, Федеральный закон "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 189-ФЗ.

# Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе кадастровых работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ.

## Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом предусматривается образование земельного участка путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ул. Большевистская, дом 53:

-земельный участок с разрешенным использованием «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5) в количестве 1 ед.;

В административном отношении участки изысканий находится в границах населенного пункта Муниципальное образование город Бердск, в кадастровом квартале 54:32:010015 на земельных участках государственной или муниципальной собственности.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Проект межевания территории подготовлен в границах планировочной структуры, в границах определенной правилами землепользования и застройки города Бердска территориальной зоны Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс) ограниченная улицами Парижской Коммуны, Большевистской, Дзержинского, Матросова.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, приведены в таблицы 1(Система координат местная Новосибирской области - МСК НСО)

Таблица 1

| Номер поворотной точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 462899.10 | 4209437.28 |
| 2 | 462892.23 | 4209494.78 |
| 3 | 462880.39 | 4209590.17 |
| 4 | 462876.68 | 4209610.29 |
| 5 | 462655.90 | 4209578.43 |
| 6 | 462666.41 | 4209483.39 |
| 7 | 462674.85 | 4209407.11 |
| 1 | 462899.10 | 4209437.28 |

## Сервитуты и иные обременения

На проектируемом земельном участке расположены:

- Наличие подъездных дорог.

- Существующие инженерные коммуникации обслуживающие многоквартирные дома.

- Существующие многоквартирные дома

# Формирование земельных участков проектируемого объекта

Проектом предусматривается формирование земельных участков под объект: «Многоквартирный жилой дом».

Данным проектом предусматривается размещение на земельном участке, образуемом путем образования из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности многоквартирного дома.

## Параметры проектируемых земельных участков и публичных сервитутов:

Таблица 2 Перечень образуемых земельных участков и способы их образования

| № з/у | Площадь, кв.м. | Разрешенное использование | Местоположение земельного участка | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11457 | Среднеэтажная жилая застройка | Новосибирская обл., г. Бердск, улица Большевистская, дом 53 | Образования из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |

Предельные размеры земельного участка в соответствии с Решением Совета депутатов города Бердска от 17.09.2020 № 399 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Бердска» составляют: минимальный размер 2000 кв.м., максимальный 30000кв.м. Формируемый земельный участок соответствует установленным предельным размерам.

Таблица 3 параметры публичных сервитутов

| Обозначение публичного сервитута | Площадь, м | Длина, м | Наименование публичного сервитута |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 485 | 143 | Для эксплуатации теплотрассы и электрического кабеля |

## Формирование красных линий и публичных сервитутов

Красные линии данным проектом не предусмотрены. Согласно пункту 5 части 6 ст. 43 Градостроительного кодекса формируются публичные сервитуты. Согласно Земельному кодексу Публичный сервитут может устанавливаться для  прохода или проезда через

земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним, проведения дренажных работ на земельном участке, забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя, прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям, использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства), использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного Кодекса - размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения), складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта, устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги, размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях. Данным проектом устанавливается публичный сервитут для размещения инженерных сетей местного значения.

## Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков и публичных сервитутов

Таблица 4 Координаты поворотных точек земельных участков

| участок №1 | Координаты |
| --- | --- |
| Номер поворотной точки | X | Y |
| 1 | 462892.23 | 4209494.79 |
| 2 | 462886.58 | 4209540.34 |
| 3 | 462885.51 | 4209544.54 |
| 4 | 462880.09 | 4209582.71 |
| 5 | 462876.52 | 4209585.51 |
| 6 | 462861.59 | 4209584.32 |
| 7 | 462764.10 | 4209571.19 |
| 8 | 462757.35 | 4209567.63 |
| 9 | 462759.82 | 4209549.70 |
| 10 | 462767.52 | 4209488.18 |
| 11 | 462774.94 | 4209489.60 |
| 12 | 462781.82 | 4209491.36 |
| 13 | 462789.42 | 4209492.11 |
| 14 | 462789.81 | 4209496.43 |
| 15 | 462817.54 | 4209496.20 |
| 16 | 462819.44 | 4209484.47 |
| 17 | 462847.95 | 4209488.51 |
| 18 | 462849.91 | 4209473.99 |
| 19 | 462859.76 | 4209475.74 |
| 20 | 462874.44 | 4209479.32 |
| 21 | 462886.49 | 4209482.26 |
| 22 | 462888.37 | 4209482.71 |
| 1 | 462892.23 | 4209494.79 |

Таблица 5 Координаты поворотных точек публичных сервитутов

| сервитут :чзу1 | Координаты |
| --- | --- |
| Номер поворотной точки | X | Y |
| 23 | 462855.41 | 4209474.97 |
| 24 | 462854.76 | 4209477.99 |
| 25 | 462842.98 | 4209503.20 |
| 26 | 462798.73 | 4209499.32 |
| 27 | 462787.43 | 4209498.80 |
| 28 | 462766.44 | 4209496.89 |
| 29 | 462767.11 | 4209491.47 |
| 30 | 462767.54 | 4209491.52 |
| 31 | 462767.71 | 4209488.22 |
| 32 | 462769.70 | 4209488.60 |
| 33 | 462769.59 | 4209490.54 |
| 34 | 462779.26 | 4209492.02 |
| 35 | 462783.65 | 4209492.44 |
| 36 | 462783.71 | 4209491.54 |
| 37 | 462786.22 | 4209491.80 |
| 38 | 462785.98 | 4209493.68 |
| 39 | 462789.58 | 4209493.90 |
| 14 | 462789.81 | 4209496.43 |
| 15 | 462817.54 | 4209496.20 |
| 40 | 462817.58 | 4209495.95 |
| 41 | 462839.94 | 4209497.92 |
| 42 | 462844.55 | 4209488.03 |
| 17 | 462847.95 | 4209488.50 |
| 43 | 462849.43 | 4209477.58 |
| 44 | 462849.98 | 4209476.40 |
| 45 | 462850.49 | 4209474.09 |
| 1 | 462855.41 | 4209474.97 |

## Правовой статус объектов межевания.

На период подготовки проекта межевания территория частично свободна от застройки, имеются действующие и выведенные из эксплуатации линейные объекты инженерных сетей и вспомогательные автомобильные дороги.

В границах проектируемой территории присутствуют  объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

## Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов многоэтажной застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

## Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Основные технико-экономические показатели проекта

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта, всего: | га | 1.1 |

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ