|  | Общество с ограниченной ответственностью |
| --- | --- |
|  | «Т Е Р П Л А Н П Р О Е К Т» |
| ЗАКАЗЧИК: Администрация города Бердска |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ ЛЕНИНА ОТ УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ (Р-256) ДО УЛ. КИРОВА С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

| Директор | С.В. Мусийчук |
| --- | --- |
| ГИП | С.А. Русских |
| ГАП | Е.А. Ильина |

Омск 2020

Содержание

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	4

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	4

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	4

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	5

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	5

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	6

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	6

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	6

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	7

##### 1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

С учетом реализации принятых проектных решений и утвержденного Генерального плана города Бердска, улица Ленина должна иметь следующие параметры:

Категория улицы - Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (УРД)

- расчетная скорость движения - 80 км/ч;

- ширина в красных линиях – 40,0 – 80,0 м;

- протяженность проезжей части – 690 п.м.

- ширина полосы движения – 3,5 м;

- число полос движения – 4-8 шт.;

- наибольший продольный уклон – 50 ‰;

- ширина пешеходной части проектируемого тротуара – 3,0 м;

В связи с тем, что фактические значения рассматриваемой улицы имеют следующие параметры, а именно, ширина каждой полосы движения составляет 3 метра и общая ширина проезжей части 12 метров, то рекомендуется привести данные параметры в соответствии с нормативами, увеличив ширину проезжей части до 14 метров.

##### 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Новосибирская область, город Бердск.

##### 3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119° 30' 25'' | 4.18 | 457480.23 | 4210312.28 |
| 2 | 29° 44' 42'' | 2.1 | 457478.17 | 4210315.92 |
| 3 | 29° 35' 45'' | 10.49 | 457479.99 | 4210316.96 |
| 4 | 118° 28' 33'' | 47.21 | 457489.11 | 4210322.14 |
| 5 | 210° 6' 9'' | 13.12 | 457466.6 | 4210363.64 |
| 6 | 119° 39' 5'' | 37.96 | 457455.25 | 4210357.06 |
| 7 | 29° 38' 11'' | 4.59 | 457436.47 | 4210390.05 |
| 8 | 29° 30' 49'' | 4.61 | 457440.46 | 4210392.32 |
| 9 | 29° 36' 16'' | 3.54 | 457444.47 | 4210394.59 |
| 10 | 119° 18' 12'' | 76.29 | 457447.55 | 4210396.34 |
| 11 | 119° 19' 40'' | 32.38 | 457410.21 | 4210462.87 |
| 12 | 118° 14' 33'' | 23.99 | 457394.35 | 4210491.1 |
| 13 | 90° 6' 60'' | 9.83 | 457383 | 4210512.23 |
| 14 | 119° 5' 32'' | 89.96 | 457382.98 | 4210522.06 |
| 15 | 121° 20' 8'' | 151.16 | 457339.24 | 4210600.67 |
| 16 | 117° 8' 13'' | 64.08 | 457260.63 | 4210729.78 |
| 17 | 52° 29' 23'' | 47.25 | 457231.4 | 4210786.81 |
| 18 | 143° 14' 43'' | 14.94 | 457260.17 | 4210824.29 |
| 19 | 232° 22' 32'' | 39.94 | 457248.2 | 4210833.23 |
| 20 | 117° 8' 23'' | 106.56 | 457223.82 | 4210801.6 |
| 21 | 209° 54' 39'' | 12.41 | 457175.21 | 4210896.43 |
| 22 | 292° 53' 34'' | 96.42 | 457164.45 | 4210890.24 |
| 23 | 197° 28' 29'' | 2.26 | 457201.96 | 4210801.41 |
| 24 | 289° 31' 0'' | 59.3 | 457199.8 | 4210800.73 |
| 25 | 286° 52' 39'' | 13.85 | 457219.61 | 4210744.84 |
| 26 | 278° 34' 31'' | 3.82 | 457223.63 | 4210731.59 |
| 27 | 266° 4' 16'' | 3.65 | 457224.2 | 4210727.81 |
| 28 | 30° 52' 3'' | 7.15 | 457223.95 | 4210724.17 |
| 29 | 290° 42' 0'' | 23.28 | 457230.09 | 4210727.84 |
| 30 | 293° 51' 37'' | 0.57 | 457238.32 | 4210706.06 |
| 31 | 209° 8' 53'' | 10.12 | 457238.55 | 4210705.54 |
| 32 | 296° 28' 16'' | 40.9 | 457229.71 | 4210700.61 |
| 33 | 29° 16' 45'' | 1.98 | 457247.94 | 4210664 |
| 34 | 298° 36' 26'' | 28.49 | 457249.67 | 4210664.97 |
| 35 | 298° 57' 25'' | 17.68 | 457263.31 | 4210639.96 |
| 36 | 298° 59' 43'' | 69.3 | 457271.87 | 4210624.49 |
| 37 | 298° 49' 57'' | 51.09 | 457305.46 | 4210563.88 |
| 38 | 298° 53' 53'' | 63.28 | 457330.1 | 4210519.12 |
| 39 | 299° 17' 34'' | 56.57 | 457360.68 | 4210463.72 |
| 40 | 299° 35' 54'' | 25.69 | 457388.36 | 4210414.38 |
| 41 | 298° 36' 17'' | 32.42 | 457401.05 | 4210392.04 |
| 42 | 211° 27' 2'' | 9.08 | 457416.57 | 4210363.58 |
| 43 | 299° 9' 21'' | 51.64 | 457408.82 | 4210358.84 |
| 44 | 318° 56' 32'' | 24.38 | 457433.98 | 4210313.74 |
| 45 | 27° 35' 28'' | 29.47 | 457452.36 | 4210297.73 |
| 46 | 27° 12' 58'' | 1.97 | 457478.48 | 4210311.38 |

##### 4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В границах зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют линейные объекты, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

##### 5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Основной целью проекта планировки является разработка рационального планировочного решения территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений различного назначения и, в первую очередь, для строительства объектов местного значения.

Размеры формируемых земельных участков под новое строительство, техническое перевооружение и под обслуживание существующих и проектируемых зданий, сооружений устанавливаются с учетом градостроительных норм и правил, нормативных документов действовавших в период застройки указанных территорий.

Объемно-планировочные и конструктивные решения разработаны на основе действующих нормативных документов, утвержденных Госстроем России. В принятых решениях учтены мероприятия по технике безопасности и противопожарные требования, предъявляемые к предприятиям, зданиям и сооружениям (Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не регламентированы.

##### 6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятием по защите сохраняемых ОКС (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству, является соблюдение действующих норм и правил, установленных нормативными документами.

##### 7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты культурного (в том числе – археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, отсутствуют.

##### 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В процессе производства работ необходимо учесть:

- мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мероприятия по защите от шума;

- мероприятия по охране и использованию почвенного слоя;

- мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;

- мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия отходов;

- мероприятия,  направленные  на  предотвращение  или  минимизацию  негативного воздействия на почву, растительность, животный мир.

##### 9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

ЧС природного характера.

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1) Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния снега, а так же интенсивных осадков в виде дождя.

С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- выбор трассы автомобильной дороги осуществлять по участкам местности, где указанные риски минимальны;

- поперечный уклон проезжей части и обочин автомобильной дороги должен обеспечивать сток поверхностных вод;

- проведение систематических работ по обеспечению беспрепятственного пропуска воды по водоотводным сооружениям с заблаговременной регулярной прочисткой боковых водоотводных канав, с вырубкой кустарника, скашиванием травы, удалением камней и других предметов;

- для консервации водопропускных труб в зимний период необходимо осуществлять подготовку щитов, закрывающих отверстия труб, чтобы не допустить забивание их снегом при метелях и последующего обледенения;

- очищение от снега боковых канав автогрейдерами по всему их сечению;

- строительство дождевой канализации (при проектировании дороги в жилой застройке);

- поперечный уклон проезжей части и обочин автомобильной дороги должен обеспечивать сток поверхностных вод;

- агролесомелиорация.

2) Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Основные последствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения.

Для предотвращения негативных воздействий необходимо предусмотреть защиту участков автомобильных дорог от снежных заносов, предупреждения образования на покрытии снежной корки и гололёда, обеспечения уборки снежно-ледяных отложений и ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий с применением противогололёдных материалов. Допустимо также введение временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности движения опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных ситуациях на дорогах, при проведении дорожных и аварийно-восстановительных работ.

Мероприятия:

- удалять на полную ширину земляного полотна выпадающего и приносимого к дороге снега;

- зимнюю скользкость ликвидировать на ширину проезжей части и краевых укрепительных полос;

- в целях повышения коэффициента сцепления колеса с покрытием необходимо использовать фрикционные материалы (песко-соляная смесь).

ЧС антропогенного характера.

ЧС антропогенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Мероприятия

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

- своевременная реконструкция дорожного полотна;

- выполнение работ по устранению повреждений в виде выбоин, трещин, отдельных волн, бугров и наплывов, обломов и неровностей кромок

- соблюдение минимальных расстояний до запретных (опасных) зон и районов при взрывоопасных, пожароопасных и иных производственных объектах, а также до охранных зон объектов, расположенных рядом с проектируемой автомобильной дорогой;

- создание пространства, позволяющего избежать или снизить тяжесть последствия дорожно-транспортных происшествий.

Обеспечение пожарной безопасности.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности на линейном объекте следующие:

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности на объекте;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима;

- изучение сотрудниками эксплуатирующей организации пожарно-технического минимума.

На объекте проектирования необходимо осуществить разработку схемы оповещения и вызова службы пожарной охраны на случай нештатных ситуаций.

Гражданская оборона.

Линейный объект расположен на ограниченном участке открытой местности. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта проектирования на отводимой территории необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- разработать Памятку «Порядок действий при угрозе совершения террористического акта»;

- разработать порядок взаимодействия при обнаружении признаков террористической угрозы;

- разработать мероприятия для своевременного оповещения работающих в целях их безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации;

- усиление наблюдения и контроля за состоянием автомобильных дорог при возникновении угрозы теракта;

- разработка возможных схем объезда опасных участков;

- заключение соглашения по взаимодействию с органами ГИБДД МВД России по вопросам обеспечения регулирования автомобильного движения при возникновении угрозы;

- определение порядка использования запасов материальных средств, обеспечивающих функционирование автомобильных дорог при возникновении угрозы и при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Проектируемый объект не относится к категории по гражданской обороне. Другие категорированные по ГО объекты, расположенные вблизи него, отсутствуют. Как в мирное, так и в военное время постоянное присутствие обслуживающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается.

# Text boxes

ОМСК 2020

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ ЛЕНИНА ОТ УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ (Р-256)

ДО УЛ. КИРОВА С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ