«ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С ЦЕЛЬЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПУТЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 54:32:010731:50, 54:32:010731:16 И ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 34-ПМТ Заказчики: ООО «Борвиха»

Исполнительный директор 						О.Ш. Надыров

Главный архитектор проекта		   				А.Н.Баев

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Оглавление

ТЕКТОВАЯ ЧАСТЬ	4

1 Общие положения	5

1.1 Введение	5

1.2 Цель разработки проекта:	5

1.3 Используемые исходные материалы:	5

1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования	5

1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности	6

1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания	6

1.7 Сервитуты и иные обременения	6

2 Формирование земельных участков проектируемого объекта	6

2.1 Параметры проектируемых земельных участков и публичных сервитутов:	7

2.2 Формирование красных линий и публичных сервитутов	7

2.3 Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков и публичных сервитутов	9

2.4 Правовой статус объектов межевания.	13

2.5 Основные показатели по проекту межевания	13

2.6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки	13

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………………...14

Приложение…………………………………………………………………………………...….....16

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительный директор | Надыров О.Ш. |  |
| 2 | Главный архитектор проекта | Баев А.Н. |  |
| 3 | Зам. начальника информационного отдела | Сергеев С.А. |  |

Проект межевания территории на объекты: «Проект межевания территории с целью образования земельного участка путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010731:50, 54:32:010731:16 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» состоит из текстовой и графической частей:

Графические приложения

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж проекта межевания территории | 1:1000 | 1 |

# ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

# Общие положения

## Введение

Проект межевания территории на объекты: «Проект межевания территории с целью образования земельного участка путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010731:50, 54:32:010731:16 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» был выполнен на основании:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями вступ. в силу с 13.08.2019г.) от 29.12.2004 г. №190-ФЗ

-Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Совета депутатов от 17.09.2020 №399;

-Задание на проектирование объекта: «Проект межевания территории образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010131:156 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» утвержденное заказчиком ООО «Борвиха» в лице директора Пономаревой Н.В. от 25.01.2021 г.

-Федеральный закон №221-ФЗ от 27.07.2007 «О кадастровой деятельности»

-Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости»

-Кадастровый план территории № 54/исх/20-315918 от 21.05.2020г.

-Постановление Администрации города Бердска №14 от 11.01.2021г.

Картографический материал получен в ООО «ЦПИиТР» 19 февраля 2021 года.

## Цель разработки проекта:

1. Установление правового регулирования земельных участков.

2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка выкупа земельных участков.

3. Определение и установление границ сервитутов.

4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по вновь формируемым земельным участкам проектируемых объектов.

## Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в едином государственном кадастре недвижимости.

## Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установления система  геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК НСО зона 4. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения кадастровых работ для установления границ земельных участков на местности.

## Рекомендации по порядку установления границ на местности

# Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а именно Земельного кодекса.

# Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе кадастровых работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ.

## Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом предусматривается образование земельного участка путем перераспределения земельных участков 54:32:010731:50, 54:32:010731:16 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под среднеэтажную жилую застройку, расположенным по адресу: Новосибирская область, город Бердск, территория санатория "Бердский":

-земельный участок с разрешенным использованием «Среднеэтажная жилая застройка(2.5)» в количестве 1 ед.;

В административном отношении участки изысканий находится в границах населенного пункта Муниципальное образование город Бердск, в кадастровом квартале 54:32:010731 на земельных участках государственной или муниципальной собственности.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Проект межевания территории подготовлен в границах образуемого земельного участка, в границах определенной правилами землепользования и застройки города Бердска территориальной Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс).

## Сервитуты и иные обременения

На проектируемом земельном участке расположены:

- Существующие инженерные коммуникации, обслуживающие здание.

- Магистральные инженерные коммуникации

- Существующие Здание станции перекачки

# Формирование земельных участков проектируемого объекта

Проектом предусматривается формирование земельного участка под объект: «Среднеэтажная жилая застройка».

Данным проектом предусматривается размещение на земельном участке, образуемом путем перераспределения земельных участков и  земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности среднеэтажных жилых домов.

## Параметры проектируемых земельных участков и публичных сервитутов:

Таблица 1 Перечень образуемых земельных участков и способы их образования

| № з/у | Площадь, кв.м. | Разрешенное использование | Местоположение земельного участка | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17934 | Среднеэтажная жилая застройка(2.5) | Новосибирская обл., г. Бердск, территория санатория "Бердский" | образования земельного участка путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010731:50, 54:32:010731:16 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |

Предельные размеры земельного участка указаны, поскольку они определены в Правилах землепользования и застройки, утвержденные решением Совета депутатов от 17.09.2020 №399. Минимальная площадь-2000 кв.м., максимальная площадь-30000 кв.м.

Таблица 2 параметры сервитутов

| Обозначение публичного сервитута | Площадь, м | Длина, м | Наименование публичного сервитута |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 401 | 94 | Для эксплуатации электрического кабеля |
| 2 | 512 | 70 | для эксплуатации газопровода |
| 3 | 154 | 75 | Для эксплуатации электрического кабеля |

## Формирование красных линий и публичных сервитутов

Красные линии формируются на основании проекта планировки Шифр 21.288-ПП (Таблица 3). Согласно пункту 5 части 6 ст. 43 Градостроительного кодекса формируются публичные сервитуты. Согласно Земельному кодексу Публичный сервитут может устанавливаться для  прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним, проведения дренажных работ на земельном участке, забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя, прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям, использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства), использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного Кодекса - размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения), складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта, устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги, размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях. Данным проект формируются публичные сервитуты для эксплуатации электрического кабеля и газопровода.

Таблица 3 Перечень поворотных точек красных линий

| Номер поворотной точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 461551.21 | 4205820.36 |
| 2 | 461548.61 | 4205784.51 |
| 3 | 461548.80 | 4205770.56 |
| 4 | 461548.72 | 4205752.17 |
| 5 | 461549.01 | 4205740.09 |
| 6 | 461549.93 | 4205728.77 |
| 7 | 461552.00 | 4205714.36 |
| 8 | 461554.83 | 4205702.55 |
| 9 | 461559.30 | 4205690.05 |
| 10 | 461565.55 | 4205675.84 |
| 11 | 461571.55 | 4205664.28 |
| 12 | 461528.50 | 4205609.50 |
| 13 | 461493.12 | 4205559.99 |
| 14 | 461462.26 | 4205565.47 |
| 15 | 461432.59 | 4205601.14 |
| 16 | 461423.55 | 4205612.06 |
| 17 | 461392.62 | 4205649.19 |
| 18 | 461372.93 | 4205674.05 |
| 19 | 461326.06 | 4205732.16 |

## Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков и публичных сервитутов

Таблица 5 Координаты поворотных точек земельных участков

| участок №1 | Координаты |
| --- | --- |
| Номер поворотной точки | X | Y |
| 1 | 461577.47 | 4205663.72 |
| 2 | 461569.94 | 4205678.33 |
| 3 | 461563.71 | 4205692.23 |
| 4 | 461559.39 | 4205704.40 |
| 5 | 461556.71 | 4205715.87 |
| 6 | 461554.55 | 4205729.94 |
| 7 | 461553.75 | 4205741.00 |
| 8 | 461553.50 | 4205749.36 |
| 9 | 461549.40 | 4205749.85 |
| 10 | 461553.68 | 4205771.48 |
| 11 | 461551.15 | 4205771.90 |
| 12 | 461553.53 | 4205784.47 |
| 13 | 461523.84 | 4205790.70 |
| 14 | 461505.57 | 4205794.99 |
| 15 | 461478.31 | 4205801.19 |
| 16 | 461480.09 | 4205812.87 |
| 17 | 461460.59 | 4205817.21 |
| 18 | 461457.48 | 4205825.99 |
| 19 | 461426.74 | 4205778.09 |
| 20 | 461457.49 | 4205771.54 |
| 21 | 461459.46 | 4205771.08 |
| 22 | 461453.68 | 4205743.54 |
| 23 | 461456.42 | 4205727.69 |
| 24 | 461420.79 | 4205714.69 |
| 25 | 461413.31 | 4205720.84 |
| 26 | 461409.88 | 4205697.25 |
| 27 | 461439.73 | 4205708.39 |
| 28 | 461466.55 | 4205718.14 |
| 29 | 461491.05 | 4205727.11 |
| 30 | 461490.39 | 4205724.50 |
| 31 | 461490.27 | 4205719.63 |
| 32 | 461492.69 | 4205716.05 |
| 33 | 461499.43 | 4205714.80 |
| 34 | 461505.87 | 4205695.08 |
| 35 | 461485.56 | 4205687.19 |
| 36 | 461489.13 | 4205679.80 |
| 37 | 461493.25 | 4205673.24 |
| 38 | 461496.48 | 4205668.10 |
| 39 | 461478.61 | 4205652.64 |
| 40 | 461474.78 | 4205649.33 |
| 41 | 461458.10 | 4205634.90 |
| 42 | 461463.52 | 4205629.85 |
| 43 | 461493.10 | 4205604.20 |
| 44 | 461516.34 | 4205584.04 |
| 45 | 461531.90 | 4205605.76 |
| 46 | 461543.21 | 4205620.16 |
| 1 | 461577.47 | 4205663.72 |

Таблица 6 Координаты поворотных точек публичных сервитутов

| сервитут №1 | Координаты |
| --- | --- |
| Номер поворотной точки | X | Y |
| 1 | 461573.38 | 4205671.65 |
| 2 | 461572.24 | 4205673.86 |
| 3 | 461541.85 | 4205631.47 |
| 4 | 461535.80 | 4205625.50 |
| 5 | 461515.51 | 4205596.83 |
| 6 | 461483.00 | 4205625.41 |
| 7 | 461478.87 | 4205632.60 |
| 8 | 461476.03 | 4205630.57 |
| 9 | 461470.95 | 4205633.60 |
| 10 | 461464.80 | 4205628.75 |
| 11 | 461466.33 | 4205627.42 |
| 12 | 461471.09 | 4205631.16 |
| 13 | 461476.14 | 4205628.18 |
| 14 | 461478.24 | 4205629.69 |
| 15 | 461481.44 | 4205624.13 |
| 16 | 461515.97 | 4205593.71 |
| 17 | 461538.23 | 4205623.06 |
| 18 | 461543.32 | 4205630.08 |
| 19 | 461548.51 | 4205635.22 |
| 1 | 461573.38 | 4205671.65 |

| сервитут №2 | Координаты |
| --- | --- |
| Номер поворотной точки | X | Y |
| 20 | 461559.23 | 4205705.10 |
| 21 | 461558.08 | 4205710.01 |
| 22 | 461551.96 | 4205707.73 |
| 23 | 461555.34 | 4205724.81 |
| 24 | 461554.55 | 4205729.94 |
| 25 | 461553.76 | 4205741.00 |
| 26 | 461546.01 | 4205703.15 |
| 27 | 461486.75 | 4205684.73 |
| 28 | 461488.97 | 4205680.10 |
| 29 | 461550.38 | 4205699.28 |
| 30 | 461550.87 | 4205702.00 |
| 20 | 461559.23 | 4205705.10 |

| сервитут №3 | Координаты |
| --- | --- |
| Номер поворотной точки | X | Y |
| 31 | 461505.56 | 4205794.99 |
| 32 | 461497.04 | 4205796.86 |
| 33 | 461490.19 | 4205796.55 |
| 34 | 461490.64 | 4205790.78 |
| 35 | 461468.58 | 4205786.15 |
| 36 | 461445.87 | 4205781.72 |
| 37 | 461435.21 | 4205779.29 |
| 38 | 461429.25 | 4205777.56 |
| 39 | 461433.37 | 4205776.68 |
| 40 | 461435.44 | 4205777.27 |
| 41 | 461443.35 | 4205779.10 |
| 42 | 461446.09 | 4205779.74 |
| 43 | 461468.96 | 4205784.18 |
| 44 | 461492.79 | 4205789.19 |
| 45 | 461492.32 | 4205794.65 |
| 46 | 461500.83 | 4205795.04 |
| 31 | 461505.56 | 4205794.99 |

## Правовой статус объектов межевания.

На период подготовки проекта межевания территория частично свободна от застройки, имеются инженерные сети обслуживающие Здание обслуживания автотранспорта.

В границах проектируемой территории присутствуют  объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

## Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов многоэтажной застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

## Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 7.

Таблица 7- Основные технико-экономические показатели проекта

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта, всего: | га | 1.80 |

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ