ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Фирма ЯНТАРЬ III ЛТД»

Россия г. Бердск ул. Комсомольская 66, тел. (383 41) 2-24-87, 2-29-14.

Проект межевания территории
земельного участка с кадастровым
номером 54:32:010527:69 кадастрового квартала 54:32:010527
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Первомайская 12

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Исполнитель:	ООО «Фирма ЯНТАРЬ III ЛТД»

Шифр:                       20.10-ПМТ-ПЗ

Главный инженер проекта

Ведущий специалист проекта

г. Бердск, 2020 г

Приложение 2

к проекту межевания территории
земельного участка с кадастровым
номером 54:32:010527:69 кадастрового
квартала 54:32:010527
Новосибирская область, г. Бердск, ул.
Первомайская 12

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального и местного значения, а также о характеристиках
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах
застройки территории и характеристиках развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории

1 Общие положения

1.1 Введение

Данный проект межевания территории по объекту: «Проект межевания
территории земельного участка с кадастровым номером 54:32:010527:69 ка-
дастрового квартала 54:32:010527 Новосибирская область, г. Бердск, ул. Пер-
вомайская 12» выполнен в составе проекта межевания на основании:

- Градостроительного кодекса Российской от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Совета
депутатов от 17.09.2020 №399;

- Федеральный закон №221-ФЗ от 27.07.2007 «О кадастровой деятельно-
сти»;

- Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной реги-
страции недвижимости»;

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 28.04.2020 № 99/2020/326668000;

- Постановление Администрации города Бердска № 1425 от 18.06.2020г.;

- Технического задания на проектирование.

Картографические материалы выполнены в местной системе координат
местности МСК НСО, зона 4.

1.2 Цель разработки проекта:

- Установление правового регулирования земельных участков.

- Установление границ застроенных земельных участков и границ неза-
строенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков.

Определение и установление границ сервитутов.

- Повышение эффективности использования территории населенного
пункта.

- Расширение существующей границы земельного участка.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользо-
вания и разработка проектных решений по координированию красных линий и
вновь формируемых перераспределяемых земельных участков проектируемых
объектов.

- Используемые исходные материалы:

- информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

- информация о земельных участках в пределах границ проектирования,
учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

- Документ территориального планирования Генеральный план города Бердска, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323.

- Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установления система геодези-
ческой сети специального назначения для определения координат точек земной
поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат - МСК
НСО, зона 4. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требова-
ниям выполнения землеустроительных работ для установления границ земель-
ных участков на местности.

- Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять
в соответствии с требованиями федерального законодательства ПП РФ №688 от

20 августа 2009г.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе
землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересо-
ванных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ земельных
участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновре-
менному выносу красных линий.

- Структура территории, образуемая в результате межевания

з

В перспективе на территории проекта межевания предусматривается
устройство:

- Земельного участка для производственной деятельности согласно видов
разрешенного использования;

Формирование земельного участка планируется выполнить путем перерас-
пределения земельного участка с кадастровым номером: 54:32:010527:69 и ра-
нее не учтенного многоконтурного земельного участка не имеющего кадастро-
вого номера в кадастровом квартале 54:32:010527.

В административном отношении участок изысканий установлен относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Первомайская, 12.

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования исходного земельного участка: для про-
изводственной деятельности.

1.7 Сервитуты и иные обременения

На проектируемом участке обременения и сервитуты отсутствуют.

2. Формирование земельных участков

Данным проектом предусматривается формирование земельного участка:

1.:ЗУ1. - категория земель «Земли населенных пунктов», вид разрешенного
использования: «Для производственной деятельности».

2.1 Параметры проектируемых земельных участков:

Таблица 1 - Площади земельных участков

| № п/п | Номер Земельного участка | Площадь, м2 | Местоположение земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | 1547 | Новосибирская область, г. Бердск, ул. Первомай- ская, 12 | Земли населенных пунк- тов. Для производствен- ной деятельности. |

2.2 Формирование красных линий

Красные линии сформированы согласно требований правил землепользо-
вания и застройки. Координаты поворотных точек красных линий см. Таблицу
2.

Таблица 2. Координаты углов поворота красных линий в МСК НСО 4

| Обозначение характер- ных точек границ | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 458668.47 | 4209108.74 |
| 2 | 458666.92 | 4209111.76 |
| 3 | 458649.66 | 4209145.37 |
| 4 | 458616.22 | 4209128.09 |
| 5 | 458633.68 | 4209093.36 |
| нб | 458637.28 | 4209093.38 |
| н7 | 458654.72 | 4209101.59 |

2.3 Таблица координат поворотных точек формируемых земель-
ных участков.

Таблица 3 - Координаты поворотных точек земельных участков

| Обозначение характер- ных точек границ | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 458668.47 | 4209108.74 |
| 2 | 458666.92 | 4209111.76 |
| 3 | 458649.66 | 4209145.37 |
| 4 | 458616.22 | 4209128.09 |
| 5 | 458633.68 | 4209093.36 |
| нб | 458637.28 | 4209093.38 |
| н7 | 458654.72 | 4209101.59 |

2.4 Правовой статус объектов межевания.

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты недвижимо-
сти. Объекты самовольного размещения также отсутствуют.

2.5 Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообла-
дателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.
Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необхо-
димые требования по содержанию и обслуживанию объектов в условиях сло-
жившейся планировочной системы территории проектирования.

# Text boxes

В.В. Белов

Н.А. Корыткин