Общество с ограниченной ответственностью «Метаплан»

630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42, оф. 519

Эл. почта: metaplan@bk.ru , раб. тел.: +7 (383) 277-01-10

ИНН/КПП 5407954634/540701001

ООО «Метаплан» член Ассоциации «Гильдия проектировщиков Сибири» от 04.10.2017 СРО-П-51-5407954634-04102017-00197

Проект межевания территории,

ограниченной улицами Фурманова, К. Маркса,

Пархоменко, пер. Пархоменко

в г. Бердске Новосибирской области

Текстовая часть

| Директор ООО «Метаплан» | А. Е. Рублевский |
| --- | --- |
| Главный градостроитель проекта | К. Ю. Бровкин |

г. Новосибирск – 2019 г.

Авторский коллектив

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор | А. Е. Рублевский |  |
| 2 | Главный градостроитель проекта | К. Ю. Бровкин |  |
| 3 | Градостроитель | Ю. П. Лазарева |  |
| 4 | Кадастровый инженер | А. А. Ваганов |  |

Перечень графических и текстовых материалов

| № п/п | Наименование | Шифр | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | ПМ-1-2019 | 1 |
| 2 | Текстовая часть проекта межевания | - | - |
| Материалы по обоснованию |
| 3.1 | Чертеж, отображающий местоположение существующих объектов капитального строительства. М 1:1000 | МО ПМ-1-2019 | 1 |
| 3.2 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 | МО ПМ-2-2019 | 2 |

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания…………………………………………………………………………………….. | 7 |
| 2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования……………………………………………………….. | 8 |
| 3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд………………………………………………. | 14 |
| 4 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории………………………………………………………….. | 16 |

Введение

Целью подготовки проекта межевания территории, в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) является выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Основная задача проекта межевания территории - установка границ образуемых земельных участков.

Основные направления градостроительного развития территории, в том числе размещение объектов местного значения, определены генеральным планом города Бердска, утвержденным решением седьмой сессии Совета депутатов города Бердска от 21.09.2006 № 133. В проекте также учтены решения проекта генерального плана города Бердска, разработанного АО «СибНИИградостроительства» в 2018 году и находящегося на стадии утверждения.

Предложения по размещению объектов местного значения и благоустройства территории в настоящем проекте разработаны в соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска, утвержденными решением Совета депутатов города Бердска от 21.12.2017 № 126 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска».

Границы территории проекта межевания территории приняты по существующим земельным участкам. Графическая часть проекта межевания территории подготовлена в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также с использованием топографического плана М 1:500, выданным администрацией города Бердска в рамках настоящей работы.

Характеристика современного использования планируемой территории.

Территория проекта межевания ограниченна улицами Фурманова, К. Маркса, Пархоменко, пер. Пархоменко в г. Бердске Новосибирской области и представляет собой часть застроенного жилого микрорайона, сформированного в советский период. Площадь территории 1,896 га.

В настоящее время на территории расположены пять многоквартирных жилых домов разной этажности (2,6,9,10 этажей). Наглядное представление о фактическом использовании территории дает фрагмент космоснимка, представленный на Рисунок 1.

Рисунок 1. Фрагмент космоснимка территории проекта межевания

Территория частично размежевана. Существующая улично-дорожная сеть сложилась на основании прежних проектных решений по формированию микрорайонного типа застройки. Улица Карла Маркса входит в состав магистральных улиц, образующих планировочный каркас города (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения), имеет асфальтовое покрытие проезжей части шириной 6 м. Вдоль улицы обустроен тротуар шириной от 1,5 до 2,5 м. Улица Фурманова имеет грунтовое покрытие проезжей части, тротуар совмещен с проезжей частью. Ширина проезжей части составляет 4,5 м. Улица Пархоменко имеет грунтовое покрытие проезжей части, тротуар совмещен с проезжей частью. Ширина проезжей части составляет 9 м. Переулок Пархоменко имеет грунтовое покрытие проезжей части и односторонний асфальтированный тротуар. Ширина проезжей части составляет 4,5 м, ширина тротуара – 1,7 м.

Пешеходное движение на территории организовано по тротуарам и дорожкам с твердым покрытием. Основные пешеходные потоки наблюдаются вдоль улицы Карла Маркса.

Местоположение существующих объектов капитального строительства и элементов благоустройства отражено на чертеже МО ПМ-1-2019.

От инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения в границах территории проектирования устанавливаются нормативные охранные зоны шириной 2-5 метров в зависимости от мощности линейного объекта. Указанные зоны графически представлены на чертеже МО ПМ-2-2019. Особо охраняемые природные территории в границах проекта межевания не установлены. Объекты культурного наследия в границах проекта межевания не выявлены.

1 Сведения о границах территории,

в отношении которой утвержден проект межевания

Граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, закоординирована в системе координат МСК НСО. Перечень координат поворотных точек границы территории проектирования представлен в таблице 1.

Поворотные точки отражены на рисунке 2.

Таблица 1. Перечень координат поворотных точек границы территории проектирования

| № точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | Y | X |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4208636.66 | 458026.16 |
| 2 | 4208704.74 | 457987.34 |
| 3 | 4208777.54 | 457947.55 |
| 4 | 4208794.58 | 457974.65 |
| 5 | 4208797.87 | 457972.60 |
| 6 | 4208805.97 | 457984.95 |
| 7 | 4208815.75 | 458003.70 |
| 8 | 4208840.63 | 457988.17 |
| 9 | 4208869.00 | 457971.87 |
| 10 | 4208885.41 | 458001.69 |
| 11 | 4208828.19 | 458033.07 |
| 12 | 4208801.74 | 458047.64 |
| 13 | 4208676.82 | 458116.62 |
| 14 | 4208660.81 | 458088.47 |
| 15 | 4208655.44 | 458069.34 |
| 16 | 4208658.94 | 458067.42 |

Рисунок 2. Поворотные точки границы территории проектирования

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,

в том числе возможные способы их образования

Проектом межевания территории, ограниченной улицами Фурманова, К. Маркса, Пархоменко, пер. Пархоменко в г. Бердске Новосибирской области образованы шесть земельных участков. Их перечень с указанием площади и возможных способов образования приведен в таблице 2.

Образуемые земельные участки закоординированы в системе координат МСК НСО. Перечень координат поворотных точек границ образуемых земельных участков представлен в таблице3.

Таблица 2. Перечень образуемых земельных участков

| № п/п | Номер кадастрового квартала | Площадь ЗУ, кв. м | Возможные способы образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| ЗУ1 | 54:32:010505 | 2782.74 | Путем перераспределения участка с КН 54:32:010505:9 с присоединением земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ2 | 54:32:010505 | 149.95 | Путем раздела участка с КН 54:32:010505:158 |
| ЗУ3 | 54:32:010505 | 735.01 | Путем раздела участка с КН 54:32:010505:158 с присоединением земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ4 | 54:32:010505 | 1149.59 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ5 | 54:32:010505 | 3643.40 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ6 | 54:32:010505 | 2379.25 | Путем перераспределения земельных участков с КН 54:32:010505:10, 54:32:010541:21 |
|  | ИТОГО: | 10809.94 |  |

Таблица 3. Перечень координат поворотных точек образуемых земельных участков

| Номер точки п/п | Координаты |
| --- | --- |
|  | Y | X |
| 1 | 2 | 3 |
| ЗУ1 |
| 1 | 4208640.57 | 458030.20 |
| 2 | 4208657.87 | 458060.97 |
| 3 | 4208663.57 | 458058.10 |
| 4 | 4208677.61 | 458051.03 |
| 5 | 4208688.17 | 458044.68 |
| 6 | 4208687.04 | 458042.80 |
| 7 | 4208697.11 | 458036.75 |
| 8 | 4208693.97 | 458031.16 |
| 9 | 4208700.88 | 458027.38 |
| 10 | 4208706.74 | 458038.01 |
| 11 | 4208708.75 | 458036.77 |
| 12 | 4208707.34 | 458034.16 |
| 13 | 4208717.91 | 458028.47 |
| 14 | 4208727.97 | 458023.06 |
| 15 | 4208710.54 | 457991.14 |
| ЗУ2 |
| 1 | 4208657.87 | 458060.97 |
| 2 | 4208663.57 | 458058.10 |
| 3 | 4208673.40 | 458075.40 |
| 4 | 4208667.64 | 458078.54 |
| 5 | 4208666.64 | 458079.09 |
| 6 | 4208657.07 | 458061.39 |
| ЗУ3 |
| 1 | 4208663.57 | 458058.10 |
| 2 | 4208677.61 | 458051.03 |
| 3 | 4208688.17 | 458044.68 |
| 4 | 4208687.04 | 458042.80 |
| 5 | 4208697.11 | 458036.75 |
| 6 | 4208700.12 | 458042.08 |
| 7 | 4208704.14 | 458049.27 |
| 8 | 4208703.83 | 458051.50 |
| 9 | 4208700.21 | 458058.73 |
| 10 | 4208688.38 | 458065.22 |
| 11 | 4208675.48 | 458074.27 |
| 12 | 4208673.40 | 458075.40 |
| ЗУ4 |
| 1 | 4208673.40 | 458075.40 |
| 2 | 4208675.48 | 458074.27 |
| 3 | 4208688.38 | 458065.22 |
| 4 | 4208700.21 | 458058.73 |
| 5 | 4208715.23 | 458085.73 |
| 6 | 4208681.85 | 458104.12 |
| 7 | 4208667.64 | 458078.54 |
| ЗУ5 |
| 1 | 4208706.74 | 458038.01 |
| 2 | 4208708.75 | 458036.77 |
| 3 | 4208713.98 | 458046.48 |
| 4 | 4208724.55 | 458040.79 |
| 5 | 4208717.91 | 458028.47 |
| 6 | 4208727.97 | 458023.06 |
| 7 | 4208785.23 | 458018.53 |
| 8 | 4208795.83 | 458037.22 |
| 9 | 4208797.61 | 458040.36 |
| 10 | 4208715.23 | 458085.73 |
| 11 | 4208700.21 | 458058.73 |
| 12 | 4208703.83 | 458051.50 |
| 13 | 4208704.14 | 458049.27 |
| 14 | 4208700.12 | 458042.08 |

| ЗУ6 |
| --- |
| 1 | 4208785.23 | 458018.53 |
| 2 | 4208795.83 | 458037.22 |
| 3 | 4208797.61 | 458040.36 |
| 4 | 4208881.32 | 457994.25 |
| 5 | 4208869.00 | 457971.87 |
| 6 | 4208840.63 | 457988.17 |
| 7 | 4208815.75 | 458003.70 |
| 8 | 4208812.13 | 458003.59 |
| 9 | 4208810.68 | 458004.39 |

Отдельные земельные участки необходимо снять с кадастрового учета для реализации проектных решений. Их кадастровые номера:

54:32:010505:9;

54:32:010505:158;

54:32:010505:10;

54:32:010541:21.

Поворотные точки отражены на рисунках 3-7.

Рисунок 3. Поворотные точки ЗУ - 1

Рисунок 4. Поворотные точки ЗУ - 2

Рисунок 5. Поворотные точки ЗУ - 3

Рисунок 6. Поворотные точки ЗУ - 4

Рисунок 7. Поворотные точки ЗУ - 5

Рисунок 8. Поворотные точки ЗУ - 6

3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,

которые будут отнесены к территориям общего пользования или

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных

или муниципальных нужд

Границы территории общего пользования установлены красными линиями в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 43 ГрК РФ. Поворотные точки красных линий приведены в таблице 4 и отражены на 9.

На территории образуемого земельного участка с условным номером ЗУ-1 устанавливается публичный сервитут для обеспечения проезда к объектам инженерной инфраструктуры с улицы Карла Маркса: существующий земельный участок 54:32:010505:354 (для производственной деятельности - трансформаторная подстанция) и существующий земельный участок 54:32:010505:14 (для эксплуатации здания насосной станции). Его координаты в системе МСК НСО приведены в таблице 5 и на рисунке 10.

Таблица 4. Перечень координат поворотных точек красных линий

| Номер точки п/п | Координаты |
| --- | --- |
|  | Y | X |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4208672.59 | 458109.22 |
| 2 | 4208881.49 | 457994.16 |
| 3 | 4208869.00 | 457971.87 |

Рисунок 9. Поворотные точки красных линий

Таблица 5. Перечень координат поворотных точек публичного сервитута

| Номер точки п/п | Координаты |
| --- | --- |
|  | Y | X |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4208715.08 | 458085.47 |
| 2 | 4208700.21 | 458058.73 |
| 3 | 4208703.83 | 458051.50 |
| 4 | 4208704.13 | 458049.27 |
| 5 | 4208700.12 | 458042.08 |
| 6 | 4208706.74 | 458038.01 |
| 7 | 4208708.75 | 458036.77 |
| 8 | 4208713.98 | 458046.48 |
| 9 | 4208709.74 | 458059.86 |
| 10 | 4208714.67 | 458069.42 |
| 11 | 4208722.31 | 458081.27 |

Рисунок 10. Поворотные точки публичного сервитута

4 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

в соответствии с проектом планировки территории

В соответствии с частью 5 статьи 41 ГК РФ проект межевания территории, ограниченной улицами Фурманова, К. Маркса, Пархоменко, пер. Пархоменко в г. Бердске Новосибирской области разрабатывается без подготовки проекта планировки

Таблица 6. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков

| № п/п | Условный номер ЗУ | Площадь ЗУ, кв. м | Вид разрешенного использования образуемого ЗУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 54:32:010505:ЗУ1 | 2782.74 | Для размещения жилой застройки |
| 2 | 54:32:010505:ЗУ2 | 149.95 | Для размещений гаражей и автостоянок |
| 3 | 54:32:010505:ЗУ3 | 735.01 | Для эксплуатации овощехранилища |
| 4 | 54:32:010505:ЗУ4 | 1149.59 | Для размещения жилой застройки |
| 5 | 54:32:010505:ЗУ5 | 3643.40 | Для размещения домов многоэтажной жилой застройки |
| 6 | 54:32:010505:ЗУ6 | 2379.25 | Для размещения домов многоэтажной жилой застройки |