|  | Общество с ограниченной ответственностью |
| --- | --- |
|  | «Т Е Р П Л А Н П Р О Е К Т» |
| ЗАКАЗЧИК: Администрация города Бердска |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Г. БЕРДСК, УЛИЦЫ ПОЛЕВАЯ

ОТ УЛ. М. ГОРЬКОГО ДО БЕРДСКОГО ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

РАЗДЕЛ 4

«МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

| Директор | С.В. Мусийчук |
| --- | --- |
| ГИП | С.А. Русских |
| ГАП | Е.А. Ильина |

Омск 2020

Оглавление

СТРУКТУРА ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	7

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	8

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	10

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов	10

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	10

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	12

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)	12

ПРИЛОЖЕНИЯ	13

Приложение №1 Программа инженерно-геодезических изысканий	14

Приложение №2 Программа инженерно-геологических изысканий	15

Приложение №3 Техническое задание на производство инженерных изысканий	16

Приложение №4 Постановление о подготовке проекта планировки и межевания	19

## СТРУКТУРА ПРОЕКТА

| № п/п | Название документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |
| 1 | Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |
| 1.1 | Чертеж красных линий | М 1:2000 |
| 1.2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | М 1:2000 |
| 2 | Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» | 15 листов |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 3 | Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» |  |
| 3.1 | Схема расположения элементов планировочной структуры | М 1:10000 |
| 3.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | М 1:2000 |
| 3.3 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | М 1:2000 |
| 3.4 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:2000 |
| 3.5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:2000 |
| 3.6 | Схема конструктивных и планировочных решений | М 1:2000 |
| 4 | Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» | 34 листов |

*Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывалась, так как объекты культурного наследия отсутствуют в границах территории, в отношении которой осуществлялась подготовка проекта планировки территории.

## ВВЕДЕНИЕ

В 2020 году в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях обеспечения устойчивого развития территории города Бердска (далее также – муниципальное образование) подготовлен проект планировки г. Бердск, улицы Полевая от ул. М. Горького до Бердского городского кладбища с проектом межевания в его составе (далее также – градостроительная документация).

Градостроительная документация подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», нормативными правовыми актами Новосибирской области и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования.

В рамках разработки градостроительной документации были проведены следующие инженерно-геодезические изыскания:

- Инженерно-геодезические изыскания. Шифр: ИИ 17-2020 ИГДИ, выполнены в 2020 г. ООО «Терпланпроект»

- Инженерно-геологические изыскания. Шифр: ИИ 17-2020 ИГИ, выполнены в 2020 г. ООО «Терпланпроект».

Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, приведены в приложениях.

В настоящей пояснительной записке используются следующие основные понятия:

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

проект планировки территории – вид документации по планировке территории, в результате подготовке которой выделяются элементы планировочной структуры, устанавливаются параметры планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и беспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

## 1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Территория трассы линейного объекта (далее также – территория проектирования, проектируемая территория) проходит в границах города Бердска.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория города Бердска относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат континентальный, средняя температура января минус 19 °C. Средняя температура июля плюс 20 °C. Средняя годовая температура воздуха плюс 0,2 °C.  Абсолютный максимум плюс 38 °C, абсолютный минимум минус 52 °C.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март – 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью – 55-65%, в засушливый период не превышает 30%.

Средняя месячная и годовая температура воздуха представлена в таблице 1.

Таблица 1

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18,8 | -17,3 | -10,1 | 1,5 | 10,3 | 16,7 | 19,0 | 15,8 | 10,1 | 1,9 | -9,2 | -16,5 | -0,2 |

Геоморфология и гидрография

В геоморфологическом отношении район входит в пределы Обь-Бердского водораздела, представленного отложениями террас рек Оби, Берди и степного плато. Наиболее отчетливо выражены первая, самая молодая, и вторая террасы. Третья, на которой расположена значительная часть города, в рельефе выражена слабо.

Основной водной артерией района является река Бердь. Долина р. Берди затоплена в 1957 году в связи с созданием Новосибирской ГЭС. Перед впадением в водохранилище ширина Берди составляет 75 м, скорость течения 0,5 м/с.

Протяженность Новосибирского водохранилища составляет около 200 км, ёмкость его при нормальном подпорном горизонте равна 8,86 км³, площадь зеркала 1070 км². Максимальная глубина водохранилища 20-22 м, средняя 8,3 м.

Максимальная отметка уровня при пропуске расхода обеспеченностью 0,01% 115,7 м, нормальный подпорный горизонт 113,5 м. Отметка максимальной зимней сработки равна 108,0 м.

На территории г. Бердска расположено озеро Паутовское, протекают река Раздельная (Гумёнка) и ручей Шадриха.

Рельеф

Рельеф города разнообразен. Его формирование обусловлено взаимодействием внутренних и внешних сил Земли. Под действием внутренних сил Земли образовалась тектоническая структура, на которой находится Бердск – Колывань-Томская складчатая зона – переходная область между Западно-Сибирской плитой и складчатыми областями гор юга Сибири.

Наиболее высокие отметки территории достигают 185 м над уровнем моря в юго-восточной части города. Рельеф постепенно снижается к акваториям Новосибирского водохранилища и Бердского залива до 115 м. На западе прибрежная территория Новосибирского водохранилища и Речкуновская зона на правом берегу Бердского залива покрыты сосновым бором. С развитием города под влиянием хозяйственной деятельности естественный рельеф Бердска претерпел существенные изменения. На территории засыпана часть оврагов, стариц рек, болот. В южной части города вдоль долины реки Раздельной на территориях дачной застройки сохранились овраги с перепадами высот до 20 м.

Почвы

Виды почв – суглинки. Почвенный покров, обусловленный условиями почвообразования, сравнительно однообразен и представляет сочетание дерновоподзолистых, серых лесных, а также чернозёмных, лугово-чернозёмных и других почв.

Оценка пригодности территории для строительства.

Оценка выбранной под строительство территории линейного объекта, на основе проведенного анализа инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий по степени пригодности для размещения линейного объекта, характеризует территорию следующим образом:

- глубина залегания грунтовых вод местами выше 0,5 м, поэтому при проектировании и ведении работ по строительству линейных объектов необходимо учитывать возможность морозной пучинистости, эрозии и заболачивания существующих грунтов в условиях их водонасыщенного состояния;

- затопляемость территории по трассе линейного объекта не чаще одного раза в 25 лет;

- овраги глубиной более 3 м отсутствуют;

- существующие неблагоприятные природно-климатические условия не являются существенным ограничением.

Результаты анализа существующих естественных условий территории свидетельствуют о возможности размещения линейных объектов. Участок проектирования относится к пригодным для строительства территориям.

## 2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

В соответствии с Постановлением администрации города Бердска № 1675 от 17.07.2020 г. «О подготовке проектов планировки территорий и проектов межевания территорий с выполнением инженерных изысканий».

В проекте планировки территории классификация улиц и дорог города Бердска основана на материалах Генерального плана города Бердска, утвержденного решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323 «Об утверждении Генерального плана города Бердска Новосибирской области». Кроме того, параметры улично-дорожной сети основываются на положениях «СП42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) и решения Совета депутатов города Бердска четвертого созыва от 21.12.2017 № 126 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска».

С учетом реализации принятых проектных решений и утвержденного Генерального плана города Бердска, улица Полевая должна иметь следующие параметры:

Категория улицы: от улицы М. Горького до планируемого кольца автодороги с северной стороны Бердского городского кладбища – Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (УРД), от планируемого кольца автодороги с северной стороны Бердского городского кладбища до планируемой автодороги с южной стороны Бердского городского кладбища - Магистральная улица районного значения – транспортно-пешеходная (УТП)

Таблица 2

| Расчетные параметры | УРД | УТП |
| --- | --- | --- |
| - расчетная скорость движения - км/ч. | 80 | 70 |
| - ширина в красных линиях – м. | 40-80 | 40-80 |
| - протяженность проезжей части – м. | 3768,50 | 1051,45 |
| - ширина полосы движения – м. | 3,50 | 3,50 |
| - число полос движения – шт. | 4-8 | 2-4 |
| - наибольший продольный уклон – ‰; | 50 | 60 |
| - ширина пешеходной части проектируемого тротуара – м. | 3,00 | 2,25 |

Территория проектирования расположена в границах кадастровых кварталов

54:32:010425, 54:32:010243, 54:32:010079, 54:32:010412, 54:32:010404, 54:32:010081, 54:32:010400, 54:32:010448

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта располагаются земельные участки, учтенные в ЕГРН. Перечень данных земельных участков приведен в таблице ниже.

Таблица 3

Характеристика сформированных земельных участков в границах зон планируемого размещения линейного объекта

| Наименование показателей | Вид разрешенного использования | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 54:32:010081:228 | для размещения нестационарного торгового объекта с выставочной площадкой | кв.м | 150 |
| 54:32:010081:230 | для размещения нестационарного торгового объекта | кв.м | 50 |
| 54:32:010243:373 | для размещения временного остановочного павильона со встроенной торговой точкой | кв.м | 170 |
| 54:32:000000:2970 | для строительства объекта "Пешеходный тротуар в микрорайоне "Юго-Восточный"(Для общего пользования (уличная сеть)) | кв.м | 3218 |
| 54:32:010412:107 | Для организации проезда(Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства) | кв.м | 393 |
| 54:32:000000:2558 | для строительства газопровода высокого давления | кв.м | 18292 |
| 54:32:000000:3020 | для строительства автомобильных дорог (улиц) и объектов инженерной инфраструктуры | кв.м | 67602 |

## 3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения,  в границах проекта планировки отсутствуют.

## 4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, отсутствуют.

## 5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Таблица 4

Ведомость пересечений улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование и назначение пересекаемого линейного объекта и его основные характеристики | Диаметр | Сведения о необходимых мероприятиях по защите пересекаемого линейного объекта | Пикет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ул. Полевая |
| 1 | Воздушная сеть связи – сущ. | - | Не требуется | ПК0+34,40 |
| 2 | Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ- сущ. | - | Не требуется | ПК0+34,40 |
| 3 | Кабельная сеть связи – сущ. | - | Не требуется | ПК0+55,90 |
| 4 | Воздушная сеть связи – сущ. | - | Не требуется | ПК2+05,90 |
| 5 | Воздушная сеть связи – сущ. | - | Не требуется | ПК4+14,10 |
| 6 | Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ- сущ. | - | Не требуется | ПК4+14,10 |
| 7 | Кабельная сеть связи – сущ. | - | Не требуется | ПК4+42,60 |
| 8 | Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ- сущ. | - | Не требуется | ПК6+46,20 |
| 9 | Воздушная сеть связи – сущ. | - | Не требуется | ПК6+75,00 |
| 10 | Воздушная сеть связи – сущ. | - | Не требуется | ПК6+87,00 |
| 11 | Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ- сущ. | - | Не требуется | ПК6+87,00 |
| 12 | Сеть водоснабжения – сущ. | 25 | Не требуется | ПК10+48,10 |
| 13 | Воздушная сеть связи – сущ. | - | Не требуется | ПК10+75,10 |
| 14 | Воздушная сеть связи – сущ. | - | Не требуется | ПК13+97,70 |
| 15 | Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ- сущ. | - | Не требуется | ПК13+97,70 |
| 16 | Сеть водоснабжения – сущ. | 63 | Не требуется | ПК14+62,40 |
| 17 | Воздушная сеть связи – сущ. | - | Не требуется | ПК15+38,20 |
| 18 | Сеть водоснабжения – сущ. | 110 | Не требуется | ПК15+77,90 |
| 19 | Воздушная сеть связи – сущ. | - | Не требуется | ПК19+10,70 |
| 20 | Воздушная сеть связи – сущ. | - | Не требуется | ПК19+54,70 |
| 21 | Кабельная линия электропередачи КЛ-10 кВ- сущ. | - | Не требуется | ПК24+89,50 |
| 22 | Кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ- сущ. | - | Не требуется | ПК24+99,30 |
| 23 | Ливневая канализация откр. типа (водопр. тр), ж.б. – сущ. | 800 | Не требуется | ПК25+30,40 |
| 24 | Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ- сущ. | - | Не требуется | ПК38+00,55 |
| 25 | Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ- сущ. | - | Не требуется | ПК42+28,10 |
| 26 | Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ- сущ. | - | Не требуется | ПК42+79,20 |
| 27 | Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ- сущ. | - | Не требуется | ПК45+98,20 |

## 6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Пересечения с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

## 7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Пересечения линейных объектов улично-дорожной сети с водными объектами отсутствуют.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

##### Приложение №1 Программа инженерно-геодезических изысканий

##### Приложение №2 Программа инженерно-геологических изысканий

##### Приложение №3 Техническое задание на производство инженерных изысканий

##### Приложение №4 Постановление о подготовке проекта планировки и межевания

Приложение №5 Техническое задание на разработку проекта планировки и межевания

# Text boxes

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Г. БЕРДСК, УЛИЦЫ ПОЛЕВАЯ ОТ УЛ. М. ГОРЬКОГО

ДО БЕРДСКОГО ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

РАЗДЕЛ 4

«МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

ОМСК 2020